Самосвал SITRAK  C7H 6×4

ZZ3256V384ME   V=18м3

| Основные данные Объем кузова | 18 м3 |
| --- | --- |
| Снаряженная масса, кг | 15 000 |
| Грузоподъемность, кг | 25 000 |

| Тех. допустимая полная масса, кг | 40 000 |
| --- | --- |
| На переднюю ось, кг | 9 000 |
| На заднюю тележку, кг | 32 000 |

| Двигатель MC13.48-50 9 (лицензия MAN D26) |  |
| --- | --- |

- Норма токсичности ЕВРО V

- Мощность 480 л.с.

- Крутящий момент 2300 Нм при 1050…1400 мин -1

- Круиз-контроль

- Моторный тормоз (EVB)

- Топливная система Bosch Common Rail

| Трансмиссия |  |
| --- | --- |

- Колесная формула 6Х4

- Коробка передач ZF 16S2530TO 16+2 передачи

- Ведущие мосты  (лицензия MAN)

- Пер.отношение главной передачи i=5.26

- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

| Шасси |  |
| --- | --- |

- Подвеска передняя - параболические рессоры 9,5 т

- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2х16 т.

- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 3 оси

- Топливный бак алюминиевый 600 л.

- Рулевое управление Bosch

- Рама лонжероны 8мм. высота 300мм с усилителем 8 мм в задней части

- Электронная система курсовой устойчивости ESC

- Электронная тормозная система EBS WABCO

- Барабанные тормоза

- Шины 12.00R24

- Стальной бампер из 3-х частей

| Кабина |  |
| --- | --- |

- C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)

- Цвет кабины красный

- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами

- Электростеклоподъемники боковых дверей

- Кондиционер

- Механический люк на крыше

- Магнитола MP5. Сенсорный экран 5 дюймов

- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской

- Электрический подъемник кабины

| «Зимний» пакет |  |
| --- | --- |

- Аккумуляторы 2х240 Ач

- Топливный фильтр с подогревом

- Дополнительный топливный фильтра с подогревом

- Теплоизоляция кабины

- Электрообогрев зеркал заднего вида

- Автономный отопитель кабины 4 кВт

- Предпусковой подогреватель от 9 кВт*

Кузов

- Объем 18 м3

- Обогрев кузова выхлопными газами

- Размер кузова 5300*2300*1500 мм

- Материал кузова износостойкая сталь K450,

пол 7мм, борта 5мм

- Гидрооборудование HYVA

- Крепление запасного колеса с лебедкой подъёма на передней стенке кузова

- Автоматические замки заднего борта, лестница

* опция, устанавливается за дополнительную плату

** изображения могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений